SD2IEC Shield für Arduino Mega 2560

SD-Kartenanbindung

Arduino Pin / AVR / 1,8k / 3,3k / SD Karte	Mega 2560 Pin	Richtung	SD Karte Pin	Bemerkung
PWM2	PE4 / INT4	<==	SD Detect	Kontakt gegen GND im Sockel
PWM5	PE3	==>	1: CS
ICSP P.4 oder XIO P.51	PB2 / MOSI	==>	2: DATA IN
ICSP P.3 oder XIO P.52	PB1 / SCK	==>	5: CLOCK
ICSP P.1 oderF XIO P.50	PB3 / MISO	<==	7: DATA OUT
XIO P.53 oder XIO P.40	PB0 oder PG1	<==	Write Protect	Kontakt gegen GND (noch nicht umgesetzt)
GND		----	3 & 6: GND
Power: 3,3V		----	VCC

IEC Bus

Arduino Pin	Mega 2560 Pin	Richtung	IEC Pin	Bemerkung
21 SCL	PD0 / INT0	<==	ATN
20 SCA	PD1 / INT1	<==	CLOCK
19 RX1	PD2	<=>	DATA
18 TX1	PD3	<=>	SRQ
GND		----	GND

Bedienung

Arduino Pin	Mega 2560 Pin	Funktion	Bemerkung
PWM7	PH4	LED Rot	Anode über Vorwiderstand 470Ohm an +5V, Kathode an AVR Pin
PWM6	PH3	LED Grün
XIO P.41	PG0	Taster Next	Gegen GND
XIO P.39	PG2	Taster Prev
XIO P.48	PL1	DIP Schalter 4
XIO P.46	PL3	DIP Schalter 3
XIO P.44	PL5	DIP Schalter 2
XIO P.42	PL7	DIP Schalter 1

Belegung DIP Schalter

DIP 3	DIP 4	Funktion
off	off	SD Karte auf Laufwerk 8
off	on	SD Karte auf Laufwerk 9
on	off	SD Karte auf Laufwerk 10
on	on	SD Karte auf Laufwerk 11