SD2IEC mit Teensy++

SD-Kartenanbindung

Teensy++ Pin / AVR / 1,8k / 3,3k / SD Karte	AT90USB Pin	Richtung	SD Karte Pin	Bemerkung
E6	PE6 / INT6	<==	SD Detect	Kontakt gegen GND im Sockel
B0	PB0 / SS	==>	1: CS
B2	PB2 / MOSI	==>	2: DATA IN
B1	PB1 / SCK	==>	5: CLOCK
B3	PB3 / MISO	<==	7: DATA OUT
		<==	Write Protect	Kontakt gegen GND (noch nicht umgesetzt)
GND		----	3 & 6: GND
Power: 3,3V		----	VCC

IEC Bus

Teensy++ Pin	AT90USB Pin	Richtung	IEC Pin	Bemerkung
D0	PD0 / INT0	<==	ATN
D1	PD1 / INT1	<==	CLOCK
D4	PD4	<=>	DATA
D5	PD5	<=>	SRQ
GND		----	GND

Bedienung

Teensy++ Pin	AT90USB Pin	Funktion	Bemerkung
C7	PC7	LED Rot	Anode über Vorwiderstand 470Ohm an +5V, Kathode an AVR Pin
C6	PC6	LED Grün
C5	PC5	Taster Next	Gegen GND
C4	PC4	Taster Prev
C3	PC3	DIP Schalter 4
C2	PC2	DIP Schalter 3
C1	PC1	DIP Schalter 2
C0	PC0	DIP Schalter 1

Belegung DIP Schalter

DIP 3	DIP 4	Funktion
off	off	SD Karte auf Laufwerk 8
off	on	SD Karte auf Laufwerk 9
on	off	SD Karte auf Laufwerk 10
on	on	SD Karte auf Laufwerk 11